## Slide 1
Projeto de Prototipacao de Hardware
Voz Autista
Dispositivo de Comunicacao Assistiva para Pessoas com Autismo
Edicao Maker | Plataforma Arduino Uno R3 | Abril 2026
Versão 1.0 — Documento Técnico Completo

## Slide 2
Agenda
01
Visão Geral do Projeto
Objetivo, publico-alvo e funcionalidades
02
Arquitetura do Sistema
Diagrama de blocos e componentes
03
Circuito Elétrico
Esquema de ligacao e lista de materiais
04
Simulação Wokwi
Demonstração do circuito funcionando
05
Case 3D
Design para impressão 3D em OpenSCAD
06
Correções e Melhorias
Problemas encontrados e solucoes

## Slide 3
Visão Geral do Projeto
Objetivo
O Voz Autista é um dispositivo de comunicação assistiva projetado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que apresentam dificuldades na comunicação verbal. O usuário navega por categorias de palavras e frases pré-definidas e reproduz o áudio correspondente através de um alto-falante.
Público-Alvo
• Crianças e adultos com TEA com dificuldades de comunicação verbal
• Cuidadores, terapeutas e familiares que buscam ferramentas de CAA
• Profissionais de saúde e educação especial
Funcionalidades
• Navegação por 3 categorias: Necessidades, Sentimentos, Ações
• 5 palavras por categoria com reprodução de áudio MP3
• Display LCD 16x2 com feedback visual em tempo real
• 5 botões coloridos com navegação circular intuitiva
Diferenciais
• Baixo custo (~R$80 em componentes eletronicos)
• Open-source e replicável por qualquer maker
• Case imprimível em 3D com design paramétrico
• Simulação online via Wokwi para testes sem hardware
Plataforma: Arduino Uno R3 | Áudio: DFPlayer Mini + Alto-falante 8Ω 0.5W | Display: LCD 16x2 I2C

## Slide 4
Arquitetura do Sistema
ARDUINO UNO R3
ATmega328P
• Pinos D2-D6: Botões
• Pinos D10-D11: DFPlayer (Serial)
• Pinos A4-A5: LCD (I2C)
• Pino D9: Buzzer (simulação)
LCD 16x2 I2C
Categoria + Palavra selecionada
DFPlayer Mini
Módulo MP3 + MicroSD
Alto-falante
8Ω 0.5W 40mm
5 Botões de Navegação
● Vermelho — Categoria ▶
● Amarelo — Categoria ◀
● Verde — Palavra ▶
● Azul — Palavra ◀
● Preto — FALAR
▶▶▶
▲ I2C
▶ Serial
▼ Audio
Fluxo de Operação
1. Usuário pressiona botão → 2. Arduino processa entrada (debounce 200ms) → 3. Atualiza LCD com categoria/palavra → 4. Ao pressionar FALAR, DFPlayer reproduz MP3 correspondente pelo alto-falante

## Slide 5
Esquema Elétrico
Diagrama de Ligação
ARDUINO UNO COMPONENTE
────────────────────────────────────
D2 ───── Botao Vermelho ── GND (Cat ▶)
D3 ───── Botao Amarelo ── GND (Cat ◀)
D4 ───── Botao Verde ── GND (Pal ▶)
D5 ───── Botao Azul ── GND (Pal ◀)
D6 ───── Botao Preto ── GND (FALAR)
D10 ───── DFPlayer TX
D11 ─[1kΩ]─ DFPlayer RX
A4 (SDA) ── LCD SDA
A5 (SCL) ── LCD SCL
5V ───── LCD VCC, DFPlayer VCC
GND ───── LCD GND, DFPlayer GND
DFPlayer SPK+ ── Alto-falante (+)
DFPlayer SPK- ── Alto-falante (-)
Lista de Materiais (BOM)
• 1x Arduino Uno R3 (ATmega328P, 5V)
• 1x LCD 16x2 com módulo I2C (0x27)
• 1x DFPlayer Mini (MP3 + MicroSD)
• 1x Cartão microSD (FAT32, até 32GB)
• 1x Alto-falante 8ohm, 0.5W, 40mm
• 5x Botão push momentaneo 12mm
• (vermelho, amarelo, verde, azul, preto)
• 1x Resistor 1kΩ (1/4W, 5%)
• ~20x Cabos jumper macho-macho
• 1x Protoboard 830 pontos (opcional)
•
• Economia: resistores pull-down de 10kΩ
• removidos! O codigo usa INPUT_PULLUP
• interno do Arduino (~47kΩ).

## Slide 6
Simulação no Wokwi
O que é o Wokwi?
Simulador online gratuito de circuitos Arduino. Permite testar o código e o circuito sem hardware físico. Acesso: wokwi.com
Adaptações para Simulação
DFPlayer Mini substituído por Buzzer (pino D9). Cada palavra tem um tom diferente para feedback. Resistor 1kΩ mantido como referência visual.
Aspecto
Simulação (Wokwi)
Hardware Real
Áudio
Buzzer com tons diferentes
DFPlayer Mini + alto-falante
Pinos de áudio
D9 (buzzer)
D10/D11 (SoftwareSerial)
Cartão SD
Não necessário
microSD FAT32 com MP3s
Resistor 1kΩ
Visual (referência)
Entre D11 e DFPlayer RX
Alimentação
Simulada
USB ou bateria
Categorias programadas:
Necessidades
Eu quero, Comer, Beber, Banheiro, Dormir
Sentimentos
Feliz, Triste, Bravo, Calmo, Assustado
Ações
Brincar, Ajuda, Sair, Entrar, Ouvir

## Slide 7
Case para Impressão 3D
Design Paramétrico em OpenSCAD
• Modelo totalmente paramétrico — ajuste as dimensões conforme necessário
• 2 peças: Base + Tampa (encaixe snap-fit com parafusos M3)
• Material recomendado: PLA ou PETG (~80g de filamento)
• Arquivo .scad editável + visualização 3D interativa em HTML
Dimensões do Case
Externo:
175 x 115 x 47 mm
Interno:
170 x 110 x 42 mm
Parede:
2.5 mm
Cantos:
Raio 8 mm (arredondados)
Base (30mm altura)
• Suportes de montagem para Arduino Uno (4 pilares M2.5)
• Espaço para DFPlayer Mini e fiação
• Abertura lateral USB (14x12mm)
• Abertura para jack de alimentação
• Abertura para cartão SD do DFPlayer
• 4 pilares de fixação nos cantos (M3)
• Borda de encaixe para a tampa
Tampa (12mm altura)
• Janela para LCD 16x2 (72x25mm) com rebaixo para PCB
• 5 furos para botões (14mm diâmetro) com anéis indicadores
• Grade de ventilação circular (40mm) para o alto-falante
• Suportes internos (cantoneiras) para fixação do LCD
• Encaixe snap-fit com a base
Configurações de Impressão
• Tecnologia: FDM
• Layer height: 0.2mm
• Infill: 20-25%
• Suportes: Não necessários
• Cor recomendada: Azul claro
• Tempo estimado: ~4-5 horas
• Filamento: ~80g PLA/PETG

## Slide 8
Correções e Melhorias
Durante a análise do projeto original, foram identificados 3 problemas críticos que impediriam o funcionamento correto.
CRÍTICO: Pull-Up vs Pull-Down
Problema:
O código usava INPUT_PULLUP (HIGH) mas o circuito tinha resistores pull-DOWN (10kΩ para GND com botões ligados a 5V). Resultado: botões nunca seriam detectados.
Solução:
Removidos os 5 resistores 10kΩ. Botões agora conectam pino → GND diretamente. O INPUT_PULLUP interno do Arduino é suficiente.
FUNCIONAL: DFPlayer Desativado
Problema:
Todo o código do DFPlayer estava comentado. O dispositivo exibia texto no LCD mas nunca reproduzia áudio — o propósito principal do projeto.
Solução:
Código ativado com biblioteca DFRobotDFPlayerMini. Adicionada detecção de erro e feedback visual no LCD caso o DFPlayer não seja encontrado.
LATENTE: Tipo de millis()
Problema:
A variável lastButtonPressTime usava tipo long (com sinal). millis() retorna unsigned long. Após ~25 dias, overflow causaria comportamento errático.
Solução:
Tipo alterado de long para unsigned long, prevenindo bug após uso prolongado do dispositivo.

## Slide 9
Voz Autista — Resumo
Projeto Completo
Dispositivo funcional de comunicação assistiva com Arduino, LCD, botões coloridos e reprodução de áudio MP3.
Case Imprimível
Design paramétrico em OpenSCAD com visualização 3D interativa. Pronto para impressão FDM.
Simulação Online
Circuito testável no Wokwi sem necessidade de hardware físico. Arquivos prontos para importar.
Documentação
27 páginas de documentação técnica completa: BOM, esquema elétrico, código, montagem e testes.
Arquivos Entregues
• case_3d/case_voz_autista.scad — Modelo paramétrico do case (OpenSCAD)
• case_3d/exportar_base.scad / exportar_tampa.scad — Arquivos para exportação STL
• case_3d/visualizar_case_3d.html — Visualização 3D interativa no navegador
• wokwi_simulacao/sketch.ino — Código-fonte Arduino para simulação
• wokwi_simulacao/diagram.json — Circuito montado para importar no Wokwi
• Documento Técnico Completo (PDF, 27 páginas) — Documentação integral do projeto
Obrigado!